## Slide 1: ST2CSE
remi.griot@efrei.fr
M1 2022-2023

## Slide 2: Chaine d’acquisition
1

## Slide 3: Chaine d’acquisition
3
Généralités
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION

## Slide 4: Chaine d’acquisition
4
Généralités
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION
Système

## Slide 5: Chaine d’acquisition
5
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION
Grandeur Physique
Signal
Signal exploitable
Action
Généralités

## Slide 6: Chaine d’acquisition
6
ACQUISITION Camera IR
EXPLOITATION
Grandeur Physique
Lumière IR
Signal Flux vidéo
Signal utilisable
Flux vidéo
Action
Acquisition
Capteur Matrice Pixel
Conditionneur Amplificateur Multiplexeur
Convertisseur Analogique->Numérique
Signal
Signal utilisable
TRAITEMENT

## Slide 7: Chaine d’acquisition
7
ACQUISITION
TRAITEMENT
Détection Pixels Morts Réduction bruit Filtrage
EXPLOITATION
Lumière IR
Signal
Signal exploitable
Action
Traitement

## Slide 8: Chaine d’acquisition
8
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION Enregistrement: Action à posteriori Transmission: Action à distance Autre système: Action gérer par un autre système
Lumière IR
Signal
Signal utilisable
Action
Exploitation

## Slide 9: Chaine d’acquisition
9
Le capteur est un type de transducteur
Mesurande: Grandeur physique mesurée en entrée du capteur
Mesure: Signal image en sortie du capteur
Le conditionneur permet de conditionné le signal afin d’être exploitable
Capteur
Conditionneur
Grandeur Physique
Signal Image de la grandeur physique
Signal utilisable
Mesurande
Mesure

## Slide 10: Chaine d’acquisition
10
Acquisition: Capteur idéal vs réalité
Mesurande: Grandeur physique mesurée en entrée du capteur
Mesure: Signal image en sortie du capteur
Le conditionneur permet de conditionné le signal afin d’être exploitable
Capteur
Conditionneur
Grandeur Physique
Environnement
Capteur non idéal
Conditionneur non idéal
Signal Image de la grandeur physique
+ Bruit
Perturbation

## Slide 11: Chaine d’acquisition
11
Critères de choix d’un capteur
Performance/caractéristique du capteur
Contrainte lié au Projet – Système
Domaine d’utilisation ou plage du mesurande

## Slide 12: Chaine d’acquisition
12
Performance / Caractéristique du capteur
Statique: Mesure vs Mesurande
Dynamique : Mesure(t) vs Mesurande(t)

## Slide 13: Chaine d’acquisition
13
2. Contraintes liés au projet
Contraintes non liées au mesurande
Coût
Fiabilité
Mis en œuvre
Consommation
C.E.M
Disponibilité
…

## Slide 14: Chaine d’acquisition
14
3. Domaine d’utilisation
Utilisation nominale
  Le capteur est utilisé dans l’étendue de mesurande spécifié par le constructeur. La mesure sera correcte
Capteur soumis ponctuellement à des mesurandes au-delà du nominale.
  Au retour dans la plage nominale, la mesure est toujours correcte
Capteur soumis à des mesurandes qui entraine une mesure erronée après retour dans la zone nominale.
  Le capteur doit être réétalonné
Le capteur est aussi spécifié pour fonctionner de façon nominale dans certaines conditions hors mesurande (CEM, Température, Alimentation…)

## Slide 15: Chaine d’acquisition
15
Domaine d’utilisation d’un capteur
Exemple de capteur de couple

## Slide 16: Chaine d’acquisition
16
Caractériser le capteur (Marketing vs réalité)
On peut considérer le capteur comme un système à part entière dont on va vérifier les caractéristiques statiques.
La terminologie utilisé pour caractériser un capteur est normée (JCGM 200)
Procédure en statique:
  Fixer une valeur de mesurande
  Attendre la stabilité de la mesure
  Relever la mesure et la comparer à
  celle d’un appareil référence (valeur vraie) =>
Procédure de caractérisation statique

## Slide 17: Chaine d’acquisition
17
Caractériser le capteur sur une mesure: Erreur
Exactitude /
  Exprimée dans l’unité de mesure
  Exprimée en pourcentage

## Slide 18: Chaine d’acquisition
18
  Fixer une valeur de mesurande
  Attendre la stabilité de la mesure
  Relever la mesure et la comparer
  à celle d’un appareil référence
  (valeur vraie)=>
A répéter afin de mesurer la dispersion (ou variabilité) des mesures pour une même mesurande
Procédure de caractérisation statique

## Slide 19: Chaine d’acquisition
19
Caractériser le capteur sur une campagne de mesure: Erreur
Report de la campagne de mesure sur un histogramme
Exemple
  Mesure Ref = 0,526
Durant ma campagne de mesure
Le capteur a renvoyé
5 mesures comprises entre 0,495 et 0,51
8 mesures comprises entre 0,51 et 0,525
11 mesures entre 0,525 et 0,54
Nb de mesures
Mesure Ref

## Slide 20: Chaine d’acquisition
20
Rappel mathématiques
Moyenne
Moyenne des carrés des écarts à la moyenne
Variance
Ecart type
  L’écart type est donné dans la même unité que les
  données originales (ici en kg)
Moyenne
Ecart Type
Fidélité
)²
Nb de mesures
²

## Slide 21: Chaine d’acquisition
21
Fidélité = Ecart type
  Erreur aléatoire
Justesse Biais
  Erreur systématique
Mesure Ref
Moyenne
Ecart Type
Fidélité
Nb de mesures
Application à la caractérisation de capteur
Justesse

## Slide 22: Chaine d’acquisition
22
Loi normal
  68.27 % des mesures seront comprises dans cette intervalle
  95.45 % des mesures seront comprises dans cette intervalle
  99.73 % des mesures seront comprises dans cet intervalle

## Slide 23: Chaine d’acquisition
23
Justesse Trueness
Exactitude Accuracy
  (concerne 1 mesure)
Fidelité Precision
Jargon normé FR - EN

## Slide 24: Chaine d’acquisition
24
Jargon normé FR - EN
?
?

## Slide 25: Chaine d’acquisition
25
Précision
Fidelité
Justesse
Capteur précis, exact
P =

## Slide 26: Chaine d’acquisition
26
Notions approfondies derrière la notion de justesse
Rappel: Justesse (Biais)
Linéarité
Résolution
Hystérésis
Dérive

## Slide 27: Chaine d’acquisition
27
  Faire une campagne de mesure
  Calculer la moyenne des mesures
  Placer dans un repaire orthonormé
    Le point de coordonné
    x=mesurande
    y=
Faire varier la mesurande
Procédure de caractérisation de l’erreur de linéarité
De cette façon, on obtient un nuage de point qui décrit la variation de la mesure en fonction de la variation de la mesurande

## Slide 28: Chaine d’acquisition
28
Linéarité
Si le capteur est linéaire, sa sortie est de la forme
  y = ax + b (y est la mesure, x la mesurande). La mesure est alors proportionnelle au mesurande.
L’erreur de linéarité exprime l’écart entre la linéarité supposé du capteur et les mesures effectués. Dans certains cas, la courbe de linéarité est connue.
  Sonde de température PT100
Comment calculé la courbe de linéarité? Autrement dit, comment retrouver a et b afin que l’écart entre les points de mesure et la courbe de linéarité soit le plus faibles?

## Slide 29: Chaine d’acquisition
29
2 méthodes pour retrouver le courbe de linéarité
Méthode des points terminaux
Meilleur estimée par la formule des moindres carrés
L’erreur de linéarité sera la distance maximum entre la courbe de mesure du capteur et la courbe de linéarité

## Slide 30: Chaine d’acquisition
30
Méthode de la meilleur estimée par la formule des moindres carrées
Il existe plusieurs façons de démontrer en quoi la formule des moindres carrés fournit les meilleurs estimateurs d’une régression linéaire simple.
On va utiliser ici les dérivées partielles
Rappel: La droite recherchée est celle qui résume le mieux le nuage de points formées par les mesures

## Slide 31: Chaine d’acquisition
31
Méthode de la meilleur estimée par la formule des moindres carrées

## Slide 32: Chaine d’acquisition
32
Sensibilité
La sensibilité et le rapport de variation de la mesure sur le rapport de variation du mesurande
Une capteur linéaire est donc un capteur dont la sensibilité est constante

## Slide 33: Chaine d’acquisition
33
Application numérique sonde PT100
La loi de linéarité est donné par
Alpha étant le coefficient de température, variant
d’un type de sonde à l’autre
R100 = résistance à 100 °C R0 = résistance à 0 °C
Calculer Alpha
Calculer R(500°C)
Calculer l’erreur de linéarité en ce point
Calculer la sensibilté autour de 0°C et autour de 700
En quel point la sonde est elle plus sensible?

## Slide 34: Chaine d’acquisition
34
Dérive en température
La courbe de réponse du capteur peut évoluer selon la température
  Dans le cas d’un capteur linéaire (y = ax+ b)
  Si a varie selon la température, on parle de dérive de la sensibilité
  Si b varie selon la température, on parle de dérive du 0

## Slide 35: Exemple: TSL2591
35
Capteur d’intensité lumineuse
Rappel sur les longueurs d’ondes
Description général du composant?
Interface/Bus?
Consommation (Tension/Courant) ?
Spectre utile ?
Tension niveau logique haut?
Tension niveau logique bas?
Plage de température de fonctionnement?
Device ID (adresse et valeur) ?

## Slide 36: Chaine d’acquisition
36
Hystérésis
La mesure pour une même mesurande varie selon le sens
d’évolution de la mesurande
L’erreur d’hysteresis sera la distance maximum entre la courbe de mesure ascendante et la courbe descendante du capteur

## Slide 37: Chaine d’acquisition
37
Hystérésis
Exemple de réponse d’un capteur de couple
Dans cette exemple, linéarité et hystérésis sont corrélées (les erreurs se combinent). Le constructeur fait donc le choix d’exprimer l’erreur d’hysteresis par la différence maximum entre la courbe de linéarité qu’il a calculé (Reference Straight Line) et points de mesure (descendant et ascendant)

## Slide 38: Chaine d’acquisition
38
Résolution
L’erreur de résolution se situera la plupart du temps au niveau de la conversion analogique -> numérique.
La résolution s’exprimant :

## Slide 39: Chaine d’acquisition
39
Résolution
L’erreur de résolution se situera la plupart du temps au niveau de la conversion analogique -> numérique.
La résolution s’exprimant :
L’erreur de résolution s’exprime par le rapport Q/2

## Slide 40: Chaine d’acquisition
40
Application numérique
Setup
Capteur Pression
0 – 100 Bar
0 – 2 V
Conditionneur Amplificateur
Adaptation d’impedance
Gain 2
Convertisseur 8 bits - 5V Analogique->Numérique
  Exprimer la résolution du convertisseur
  Exprimer l’erreur de résolution d’abord en V puis en Bar
  Exprimer l’erreur de résolution de façon relative

## Slide 41: Chaine d’acquisition
41
Capteur Passif ( self modulating)
  Variation d’un paramètre du capteur qui sera fonction du mesurande. Afin de révéler la mesure, il est nécessaire « d’injecter » du courant ou une tension.
  Ex: Un capteur passif aura sa résistance, son inductance sa capacité qui varient.
  Ex: Capteur résistif de température R= f(T°). Il est nécessaire de faire circuler un courant dans la résistance pour obtenir une tension
Capteur Actif ( passive)
  Fournit une énergie en fonction du mesurande
  Nécessite une amplification
  Ex: Capteur piezo électrique. La force appliqué sur le capteur va créer une micro tension en sortie du capteur.
Capteur passif - actif

## Slide 42: Chaine d’acquisition - Résumé
42
Capteur
Transducteur
Dynamique
Statique
Linéarité
Résolution
Hystéresis
Dérive
Caractéristique
Contraintes
Environnement
Fidelité
Justesse
Exactitude
CRITERES - CHOIX
CARATERISTIQUES - PERFORMANCE
ERREURS STATIQUES
ERREURS DE JUSTESSE - BIAIS
Actionneur
ERREURS

## Slide 43: Bus
43
Rappel chaine d’acquisition
ACQUISITION
EXPLOITATION
Mesurande
Mesure
Mesure traitée
Capteur
Conditionneur
Convertisseur
Signal
Signal utilisable
TRAITEMENT

## Slide 44: Bus
44
Bus: Le bus informatique est la réunion des parties matérielles et immatérielles qui permet la transmission de données entre les composants participants. On parle de bus autant dans un processeur que pour un système à plusieurs composants
Topologie
  Niveau physique
  Réseau
  Filaire – Radio
  Série - Parallèle
Protocole
  Niveau Logique
  Règle de discussion

## Slide 45: Bus
45
Topologie selon les systèmes
Exemple dans l’automobile
Chaine d’acquisition « courte »
  Les données des capteurs sont utilisées sur place
Filaire
Temps réel strict
Bus spécifiques (CAN, LIN, FLEXRAY)

## Slide 46: Bus
46
Chaine d’acquisition « longue »
  Les données des capteurs sont utilisées à des fins multiples
Radio et filaire
Pas de contrainte temps réel
Multiplicité de bus
Topologie selon les systèmes
Exemple dans l’IOT

## Slide 47: Bus
47
Série – Serial – RS…
2 fils (RX-TX)
Point à point (un maître – un esclave)
Asynchrone
Octet par octet
Protocole robuste et peu couteux, utilisé majoritairement en phase de mise au point et de débogage
Serial over IP, Serial over USB

## Slide 48: Bus
48
SPI
4 fils
Un maître – plusieurs esclaves
Synchrone
Octet par octet, ou burst
1 MBits/s

## Slide 49: Bus
49
I2C
2 fils
plusieurs maîtres – plusieurs esclaves
Synchrone
Octet par octet, ou burst
Bidirectionnel
~400 kBit/s