## Slide 1: ST2CSE
remi.griot@efrei.fr
M1 2021-2022

## Slide 2: Contexte
1

## Slide 3: Agenda
 | CM 8h |  |  | TP 9h |  |  |  |  |  | Projet 12h |  |  |  |  | 
 | 04-avr | 05-avr | 12-avr | 25-avr | 26-avr | 09-mai | 11-mai | 17-mai | 18-mai | 23-mai | 25-mai | 08-juin | 13-juin | 15-juin | 20-juin
TI & SRD | 2h | 4h | 2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TI |  |  |  | 3h |  | 3h |  | 3h |  | 4h |  | 4h | 4h |  | 
SRD |  |  |  |  | 3h |  | 3h |  | 3h |  | 4h |  |  | 4h | 4h

## Slide 4: Objectifs et évaluations
Projet
  Conception d’un système électronique composé de:
    carte microcontrôleur + carte fille + capteurs + actionneurs + boitier
Evaluation par binôme
Objectifs d’apprentissage
  Chaine d’acquisition
    Comprendre et évaluer les caractéristiques d’un capteur
    Interfacer ce capteur à un micro contrôleur
  Prototypage
    Concevoir une carte électronique dédiée
    Concevoir et fabriquer un boitier dédié

## Slide 5: Outils
Chaine d’acquisition (HW)
  LTSpice: Simulation électronique analogique (Installation)
    https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
  EasyEDA Designer: Creation de schéma électronique et PCB (Création d’un compte en ligne)
    https://easyeda.com/editor
Prototypage (HW)
  Solidworks: Conception 2D/3D (Installation, voir slide suivant)
  IdeaMaker: Fabrication Impression 3D
    https://www.raise3d.com/ideamaker/
Programmation (SW)
  Cube IDE: Environnement de développement STMicroElectronics (Installation)
    https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
  Mbed: Environnement de développement ARM (Création d’un compte en ligne)
    https://os.mbed.com/

## Slide 6: Outils
Solidworks
Licence Solidworks Student Standard : SDK 2021-2022
Désinstaller tous les SOLIDWORKS avant d’installer une nouvelle version.
Pour accéder à la page de téléchargement :
1 – www.solidworks.com/SDK
2 – Cliquez sur OUI (question “J’ai déjà un numéro de série”)
4 – Choisissez la version 2021-2022
5 – Numéro de série Solidworks SDK 2021 : 9020004351272302FFTXDTF5
6- Télécharger le fichier exécutable.
7- Exécuter le fichier, le « SLDIM » se lance et faites un téléchargement complet tous les fichiers
8- Lancer l’installation une fois que vous avez tous les fichiers sur votre poste à partir de setup.exe
Si vous n’activez pas la licence, vous n’aurez qu’une licence de 30 jours. Cette licence expirera 365 jours après la date d’activation ou le 31 juillet 2022, selon la première éventualité.
https://www.visiativ-education-recherche.fr/licences/monde-de-leducation/licence-etudiante-gratuite-sdk/

## Slide 7
Etape 2 Formation à l’utilisation de la machine (5 personnes – 1h/1h30) Matériel Logiciel Sécurité
Etape 1 Inscription
(10 min) Accès Espace Moodle Règlement Intérieur Agenda
Etape 3 Passer les épreuves pour obtenir l’Open Badge*
QCM (10 min)
+ Transfère de la photo d’un objet réalisé pendant la formation
Etape 4
Open Badge décerné? L’utilisateur peut utiliser les machines en relative autonomie
*L’Open Badge est une reconnaissance de compétence. Elle est se présente sous forme d’un email que l’utilisateur reçoit si
il a passé les épreuves (QCM et fabrication d’objet) avec succès
Comment utiliser les ressources de l’I-Lab?

## Slide 8
Quand utiliser les ressources de l’I-Lab?
Les ressources de l’I-Lab sont accessibles seulement lors des permanences

## Slide 9
Être étudiant encadrant à l’I-Lab
Principales activités
Accueillir les nouveaux utilisateurs et les guider dans l’utilisation des ressources
Former les utilisateurs à l’utilisations des machines
Assurer des permanences (en fonction de sa disponibilité)
Veiller à la bonne gestion du lieu et au respect du règlement intérieur
Pour cela
Il sera au préalable formé à la fabrication numérique et au prototypage rapide
Il disposera d’un accès complet (machines, outils, consommables et stockages)
Il participera à une veille technologique (Evènements Maker Faire, visites de Fablabs …)
Il sera rétribué en points PAVE
Les qualités recherchées
Une curiosité naturelle pour la technique
Une envie de partager
Bon pédagogue et communicant

## Slide 10
Formation
  Découpe laser
  Impression 3D
  Fraiseuse numérique
  Paillasse électronique
Open Badge
Les formations à l’I-Lab

## Slide 11: Chaine d’acquisition
2

## Slide 12: Chaine d’acquisition
12
Généralités
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION

## Slide 13: Chaine d’acquisition
13
Généralités
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION
Système

## Slide 14: Chaine d’acquisition
14
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION
Grandeur Physique
Signal
Signal exploitable
Action
Généralités

## Slide 15: Chaine d’acquisition
15
ACQUISITION Camera IR
EXPLOITATION
Grandeur Physique
Lumière IR
Signal Flux vidéo
Signal utilisable
Flux vidéo
Action
Acquisition
Capteur Matrice Pixel
Conditionneur Amplificateur Multiplexeur
Convertisseur Analogique->Numérique
Signal
Signal utilisable
TRAITEMENT

## Slide 16: Chaine d’acquisition
16
ACQUISITION
TRAITEMENT
Détection Pixel Mort Réduction bruit Filtrage
EXPLOITATION
Lumière IR
Signal
Signal exploitable
Action
Traitement

## Slide 17: Chaine d’acquisition
17
ACQUISITION
TRAITEMENT
EXPLOITATION Enregistrement: Action à posteriori Transmission: Action à distance Autre système: Action gérer par un autre système
Lumière IR
Signal
Signal utilisable
Action
Exploitation

## Slide 18: Chaine d’acquisition
18
Le capteur est un type de transducteur
Mesurande: Grandeur physique mesurée en entrée du capteur
Mesure: Signal image en sortie du capteur
Le conditionneur permet de conditionné le signal afin d’être exploitable
Capteur
Conditionneur
Grandeur Physique
Signal Image de la grandeur physique
Signal utilisable
Mesurande
Mesure

## Slide 19: Chaine d’acquisition
19
Acquisition: Capteur idéal vs réalité
Mesurande: Grandeur physique mesurée en entrée du capteur
Mesure: Signal image en sortie du capteur
Le conditionneur permet de conditionné le signal afin d’être exploitable
Capteur
Conditionneur
Grandeur Physique
Environnement
Capteur non idéal
Conditionneur non idéal
Signal Image de la grandeur physique
+ Bruit
Perturbation

## Slide 20: Chaine d’acquisition
20
Critères de choix d’un capteur
Performance/caractéristique du capteur
Contrainte lié au Projet – Système
Domaine d’utilisation ou plage du mesurande

## Slide 21: Chaine d’acquisition
21
Performance / Caractéristique du capteur
Statique: Mesure vs Mesurande
Dynamique : Mesure(t) vs Mesurande(t)

## Slide 22: Chaine d’acquisition
22
2. Contraintes liés au projet
Contraintes non liées au mesurande
Coût
Fiabilité
Mis en œuvre
Consommation
C.E.M
Disponibilité
…

## Slide 23: Chaine d’acquisition
23
3. Domaine d’utilisation
Utilisation nominale
  Le capteur est utilisé dans l’étendue de mesurande spécifié par le constructeur. La mesure sera correcte
Capteur soumis ponctuellement à des mesurandes au-delà du nominale.
  Au retour dans la plage nominale, la mesure est toujours correcte
Capteur soumis à des mesurandes qui entraine une mesure erronée après retour dans la zone nominale.
  Le capteur doit être réétalonné
Le capteur est aussi spécifié pour fonctionner de façon nominale dans certaines conditions hors mesurande (CEM, Température, Alimentation…)

## Slide 24: Chaine d’acquisition
24
Domaine d’utilisation d’un capteur
Exemple de capteur de couple

## Slide 25: Chaine d’acquisition
25
Caractériser le capteur (Marketing vs réalité)
On peut considérer le capteur comme un système à part entière dont on va vérifier les caractéristiques statiques.
La terminologie utilisé pour caractériser un capteur est normée (JCGM 200)
Procédure en statique:
  Fixer une valeur de mesurande
  Attendre la stabilité de la mesure
  Relever la mesure et la comparer
  à celle d’un appareil référence
  (valeur vraie)
A répéter afin de mesurer la dispersion

## Slide 26: Chaine d’acquisition
26
Caractériser le capteur: Erreur
Exactititude /
  Exprimée dans l’unité de mesure
  Exprimée en pourcentage
Reporter la série de mesures sur un histogramme
Nb de mesures

## Slide 27: Chaine d’acquisition
27
Rappel mathématiques
Moyenne
Variance
Ecart type
Fidélité = Ecart type
  Erreur aléatoire
Justesse Biais
  Erreur systématique
Mesure Ref
Moyenne
Ecart Type
Fidélité
)²
Nb de mesures
²
²
Application à la caractérisation de capteur
Justesse

## Slide 28: Chaine d’acquisition
28
Loi normal
  68.27 % des mesures seront comprises dans cette intervalle
  95.45 % des mesures seront comprises dans cette intervalle
  99.73 % des mesures seront comprises dans cet intervalle

## Slide 29: Chaine d’acquisition
29
Justesse Trueness
Exactitude Accuracy
  (concerne 1 mesure)
Fidelité Precision
Jargon normé FR - EN

## Slide 30: Chaine d’acquisition
30
Jargon normé FR - EN
?
?

## Slide 31: Chaine d’acquisition
31
Précision
Fidelité
Justesse
Capteur précis, exact
P =

## Slide 32: Chaine d’acquisition
32
Notions approfondies derrière la notion de justesse
Rappel: Justesse (Biais)
Linéarité
Résolution
Hystérésis
Dérive

## Slide 33: Chaine d’acquisition
33
Linéarité
Si le capteur est linéaire, sa sortie est de la forme
  y = ax + b (y est la mesure, x la mesurande). La mesure est alors proportionnelle au mesurande.
L’erreur de linéarité exprime l’écart entre la linéarité supposé du capteur et les mesures effectués. Dans certains cas, la courbe de linéarité est connue.
  Sonde de température PT100
Comment calculé la courbe de linéarité? Autrement dit, comment retrouver a et b afin que l’écart entre les points de mesure et la courbe de linéarité soit le plus faibles?

## Slide 34: Chaine d’acquisition
34
2 méthodes pour retrouver le courbe de linéarité
Méthode des points terminaux
Meilleur estimée par la formule des moindres carrés
L’erreur de linéarité sera la distance maximum entre la courbe de mesure du capteur et la courbe de linéarité

## Slide 35: Chaine d’acquisition
35
Méthode de la meilleur estimée par la formule des moindres carrées
Il existe plusieurs façons de démontrer en quoi la formule des moindres carrés fournit les meilleurs estimateurs d’une régression linéaire simple.
On va utiliser ici les dérivées partielles
Rappel: La droite recherchée est celle qui résume le mieux le nuage de points formées par les mesures

## Slide 36: Chaine d’acquisition
36
Sensibilité
La sensibilité et le rapport de variation de la mesure sur le rapport de variation du mesurande
Une capteur linéaire est donc un capteur dont la sensibilité est constante

## Slide 37: Chaine d’acquisition
37
Application numérique sonde PT100
La loi de linéarité est donné par
Alpha étant le coefficient de température, variant
d’un type de sonde à l’autre
R100 = résistance à 100 °C R0 = résistance à 0 °C
Calculer Alpha
Calculer R(500°C)
Calculer l’erreur de linéarité en ce point
Calculer la sensibilté autour de 0°C et autour de 700
En quel point la sonde est elle plus sensible?

## Slide 38: Chaine d’acquisition
38
Dérive en température
La courbe de réponse du capteur peut évoluer selon la température
  Dans le cas d’un capteur linéaire (y = ax+ b)
  Si a varie selon la température, on parle de dérive de la sensibilité
  Si b varie selon la température, on parle de dérive du 0

## Slide 39: Exemple: TSL2591
39
Capteur d’intensité lumineuse
Rappel sur les longueurs d’ondes
Description général du composant?
Interface/Bus?
Consommation (Tension/Courant) ?
Spectre utile ?
Tension niveau logique haut?
Tension niveau logique bas?
Plage de température de fonctionnement?
Device ID (adresse et valeur) ?

## Slide 40: Chaine d’acquisition
40
Hystérésis
La mesure pour une même mesurande varie selon le sens
d’évolution de la mesurande
L’erreur d’hysteresis sera la distance maximum entre la courbe de mesure ascendante et la courbe descendante du capteur

## Slide 41: Chaine d’acquisition
41
Hystérésis
Exemple de réponse d’un capteur de couple
Dans cette exemple, linéarité et hystérésis sont corrélées (les erreurs se combinent). Le constructeur fait donc le choix d’exprimer l’erreur d’hysteresis par la différence maximum entre la courbe de linéarité qu’il a calculé (Reference Straight Line) et points de mesure (descendant et ascendant)

## Slide 42: Chaine d’acquisition
42
Résolution
L’erreur de résolution se situera la plupart du temps au niveau de la conversion analogique -> numérique.
La résolution s’exprimant :

## Slide 43: Chaine d’acquisition
43
Résolution
L’erreur de résolution se situera la plupart du temps au niveau de la conversion analogique -> numérique.
La résolution s’exprimant :
L’erreur de résolution s’exprime par le rapport Q/2

## Slide 44: Chaine d’acquisition
44
Application numérique
Setup
Capteur Pression
0 – 100 Bar
0 – 2 V
Conditionneur Amplificateur
Adaptation d’impedance
Gain 2
Convertisseur 8 bits - 5V Analogique->Numérique
  Exprimer la résolution du convertisseur
  Exprimer l’erreur de résolution d’abord en V puis en Bar
  Exprimer l’erreur de résolution de façon relative

## Slide 45: Chaine d’acquisition
45
Capteur Passif ( self modulating)
  Variation d’un paramètre du capteur qui sera fonction du mesurande. Afin de révéler la mesure, il est nécessaire « d’injecter » du courant ou une tension.
  Ex: Un capteur passif aura sa résistance, son inductance sa capacité qui varient.
  Ex: Capteur résistif de température R= f(T°). Il est nécessaire de faire circuler un courant dans la résistance pour obtenir une tension
Capteur Actif ( passive)
  Fournit une énergie en fonction du mesurande
  Nécessite une amplification
  Ex: Capteur piezo électrique. La force appliqué sur le capteur va créer une micro tension en sortie du capteur.
Capteur passif - actif

## Slide 46: Chaine d’acquisition - Résumé
46
Capteur
Transducteur
Dynamique
Statique
Linéarité
Résolution
Hystéresis
Dérive
Caractéristique
Contraintes
Environnement
Fidelité
Justesse
Exactitude
CRITERES - CHOIX
CARATERISTIQUES - PERFORMANCE
ERREURS STATIQUES
ERREURS DE JUSTESSE - BIAIS
Actionneur
ERREURS

## Slide 47: Capteur passif - actif
47
Alimentation (passif)
Amplification (actif, passif)
Adaptation d’impédance
Mesure Différentielle
Modulation
Linéarisation
Rôle du conditionneur
Capteur
Conditionneur
Mesure
Signal
Mesurande

## Slide 48: Capteur passif: alimentation en tension/courant
48
Courant vs Tension
V
Rc
I
Rc
Capteur passif résistif Rc

## Slide 49: Capteur passif: alimentation en tension/courant
49
Pont diviseur
V
R1
Rc
Capteur passif résistif Rc
Vout

## Slide 50: Capteur passif: alimentation en tension/courant
50
Rappel Millman
V1
R2
R1
V3
R3

## Slide 51: Capteur passif: alimentation en tension/courant
51
Rappel Principe de superposition
V1
R2
R1
V3
R3

## Slide 52: Capteur passif: alimentation en tension/courant
52
Rappel Principe de superposition
V1
R2
R1
V3
R3

## Slide 53: Capteur passif: alimentation en tension/courant
53
Générateur non idéal
V
R1
Rc
Vout
Ri

## Slide 54: Capteur passif: alimentation en tension/courant
54
Générateur et système de mesure non idéals
V
R1
Rc
Vout
Ri
Ro

## Slide 55: Capteur passif: alimentation en tension/courant
55
Application numérique

## Slide 56: Capteur passif: alimentation en tension/courant
56
Application numérique

## Slide 57: Capteur passif: alimentation en tension/courant
57
Application numérique

## Slide 58: Capteur passif: alimentation en tension/courant
58
Application numérique

## Slide 59: Capteur passif: alimentation en tension/courant
59
Application numérique

## Slide 60: Capteur passif: alimentation en tension/courant
60
Pont de Wheatstone
V
R2
R1
Rc
R3

## Slide 61: Amplificateur OPerationnel
61
Rappel

## Slide 62: Amplificateur OPerationnel
62
Amplificateur inverseur
Amplificateur non inverseur
Amplificateur suiveur
Amplificateur différentiel

## Slide 63: Bus
63
Rappel chaine d’acquisition
ACQUISITION
EXPLOITATION
Mesurande
Mesure
Mesure traitée
Capteur
Conditionneur
Convertisseur
Signal
Signal utilisable
TRAITEMENT

## Slide 64: Bus
64
Bus: Le bus informatique est la réunion des parties matérielles et immatérielles qui permet la transmission de données entre les composants participants. On parle de bus autant dans un processeur que pour un système à plusieurs composants
Topologie
  Niveau physique
  Réseau
  Filaire – Radio
  Série - Parallèle
Protocole
  Niveau Logique
  Règle de discussion

## Slide 65: Bus
65
Topologie selon les systèmes
Exemple dans l’automobile
Chaine d’acquisition « courte »
  Les données des capteurs sont utilisées sur place
Filaire
Temps réel strict
Bus spécifiques (CAN, LIN, FLEXRAY)

## Slide 66: Bus
66
Chaine d’acquisition « longue »
  Les données des capteurs sont utilisées à des fins multiples
Radio et filaire
Pas de contrainte temps réel
Multiplicité de bus
Topologie selon les systèmes
Exemple dans l’IOT

## Slide 67: Bus
67
Série – Serial – RS…
2 fils (RX-TX)
Point à point (un maître – un esclave)
Asynchrone
Octet par octet
Protocole robuste et peu couteux, utilisé majoritairement en phase de mise au point et de débogage
Serial over IP, Serial over USB

## Slide 68: Bus
68
SPI
4 fils
Un maître – plusieurs esclaves
Synchrone
Octet par octet, ou burst
1 MBits/s

## Slide 69: Bus
69
I2C
2 fils
plusieurs maîtres – plusieurs esclaves
Synchrone
Octet par octet, ou burst
Bidirectionnel
~400 kBit/s

## Slide 70: Contexte - Etapes de vie d’un projet
« Le réel, c’est quand on se cogne » Jacque Lacan

## Slide 71: Contexte - Etapes de vie d’un projet
Evolution des contraintes de développement du produit

## Slide 72: Contexte - Prototyper / Concevoir
Prototype: Premier exemplaire construit d'un ensemble mécanique, d'un appareil, d'une machine et qui est destiné à en expérimenter en service les qualités en vue de la construction en série.
A qui se destine le prototype?
  En général
  Dans le cadre de ce cours
« Le réel, c’est quand on se cogne » Jacques Lacan

## Slide 73: Contexte - Prototyper / Concevoir

## Slide 74: Contexte - Prototyper / Concevoir
Design : Concept complexe ne renvoyant pas à la même chose selon le contexte.
  « Un des rôles du design est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions nouvelles ou d’explorer des possibilités pour améliorer la qualité de vie des êtres humains »
  Wikipedia
A quel besoin répondre?
  En général
  Dans le cadre de ce cours
Design

## Slide 75: Contexte - Prototyper / Concevoir
Le design thinking est un process basé sur l’expérience utilisateur et l’itération rapide : tester et valider chaque étape de la création d’un produit avec l’utilisateur plutôt qu’aboutir pour se rendre compte qu’il ne plait pas. En effet il encourage à « faire » plutôt que « dire » : crayonner, dessiner, puis passer à la 3D, maquetter…
Lean Startup
Prototypage rapide -> itération rapide:
  "fail as fast as possible"
« Le mieux est l’ennemi du bien»

## Slide 76: Contexte - Prototyper / Concevoir
Prototypage itératif (rapide)
Conception
Code
Exécution
N3 T0*57 N4 G92 E0*67 N5 G28*22 N6 G1 F1500.0*82 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85 N8 G1 X3.0 Y3.0*33
Spécification
Test
Corrections

## Slide 77: Contexte - Prototyper / Concevoir
MVP: Minimum Viable Product

## Slide 78: Contexte - Prototyper / Concevoir
MVP: Minimum Viable Product

## Slide 79: Contexte – Qui prototype ?
…Dans FAB, The Coming Revolution on Your Deskstop, Neil Gershenfeld présente ainsi les débuts de ses recherches, qui impliquent également une remise en question des méthodes classiques d’enseignement au sein de l’une des universités les plus réputées des États-Unis : « En réalité, aucun de ces étudiants ne venait pour faire de la recherche. Au lieu de ça, ils étaient motivés par le désir de fabriquer des choses qu’ils avaient toujours voulu avoir mais qui n’existaient pas », explique Neil Gershenfeld (p. 7). Les étudiants qui suivent ce cours hors norme la première année sont plutôt doués pour l’art et la création et ont assez peu de connais­sances en ingénierie. Néanmoins, tous réussissent à finaliser entièrement un système original et fonctionnel, depuis la forme extérieure de leurs objets (ce qui implique d’employer des machines contrôlées par ordinateur) jusqu’aux fonctions internes de ces objets « intelligents », ce qui suppose de concevoir également le circuit électronique associé. Cet enseignement qui est toujours proposé au MIT est basé sur une demande plutôt que sur une offre de connais­sance, puisque les besoins des étudiants sont résolus et pris en charge au fur et à mesure des étapes de chaque projet.
La première année, de nombreux objets farfelus voient le jour, dont les exemples sont restés célèbres et sont souvent présentés pour illustrer les premiers pas de la fabrication numérique personnelle. C’est le cas notamment d’un réveil matin qui doit être cogné pour s’arrêter (et prouver que l’on est bien réveillé) ou d’un navigateur Web conçu pour permettre à des perroquets de communiquer entre eux d’un bout à l’autre de la planète. Ces projets ont comme point commun d’être des produits destinés à un marché d’une personne, qui ne répondent à aucune commande ni aucune niche. Ils sont issus d’une envie personnelle et non professionnelle. C’est aussi le cas du projet de Kelly Dobson, une jeune artiste qui avait peu de connaissances en électronique mais dont le projet est devenu maintenant emblématique de cette première expérience. Il s’agit d’un sac à porter devant soi, qui permet de crier en public sans déranger ses voisins.
Fabrication numérique personnelle

## Slide 80: Contexte – Qui prototype ?
Prototypeur/prototyper: La personne en charge de la création du prototype
  Entrepreneur
  Maker ~ Amateur
  Artisan
  Artiste
  Etudiants
  Ingénieur
  Architecte
Approche transverse - pluridisciplinaire

## Slide 81: Prototyper
Compétence: Savoir faire
Chart: 
| Electronique - Analogique - Numérique | Fabrication Numérique | Programmation - Embarquée - UX | Conception - 2D - 3D | Méthodologie
Compétence | 4 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 82: Prototyper
Qualité: Savoir être
Chart: 
| Creativité | Autonomie | Curiosité | Confiance | Enthousiasme
Qualité | 4 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 83: Dans notre cas…
2

## Slide 84: Objectifs et évaluations
Objectifs minimums et évaluations
  TP (QCM cours, exercices à rendre)
  Projet
    Conception d'une carte fille (shield) compatible Arduino (Nucleo STM32 – Digilent Arty)
    Programmation
    Conception du boitier associé
Objectifs "utiles"
  Prototype au service de votre projet
  Selon les cas, n'hésitez pas à proposer des ajouts/modification au projet minimum afin de répondre à votre besoin
Evaluation par binôme

## Slide 85: Outils
Git / GitHub (Gestion Version) projet
Solidworks (conception 2D/3D) TP - projet
Inkscape (conception 2D) TP - projet
LTSPice (simulation electonique analogique) TP - projet
EsayEDA (Creation schema et PCB) TP - projet

## Slide 86: Agenda
Semaine 1
  12/01 - Mis en place des outils et logiciels - Git - Solidworks
Semaine 2
  19/01 - Conception électronique - Easy EDA
Semaine 3
  26/01 - Conception 3D – Solidworks (TP noté)
Semaine 4
  02/02 - Conception électronique LTSpice – Kick off fabrication PCB
Semaine 5
  09/02 - Projet
Semaine 6
  16/02 - Projet
Semaine 7
  02/03 - Projet
Semaine 8
  09/03 - Rendu projets
30h – 8 semaines